K-240Z DN25/Ø25   - Guľový kohút

Popis:
Guľový kohút má hlavné súčiastky vykované z mosadze s masívnou konštrukciou, guľa je s povrchovou úpravou chróm. Vreteno je z antikoróznej ocele. Ovládacia redukcia  je z ocele s povrchovou úpravou  lesklý zinok s možnosťou pripojenia ručného ovládacieho kľúča alebo zemnej súpravy. Tesnenia sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. O-krúžky sú z gumy odolávajúcej pracovnej teplote a tlaku.

Použitie :

Používa sa ako obojsmerná uzatváracia armatúra s možnosťou pripojenia na PE-rúru s vonkajším priemerom 25 mm v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 130 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média.

Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Taktiež sa môže použiť pre ťažšie prevádzkové podmienky na uzatváranie zemného hlavného vodovodného potrubia a je vhodná i pre použitie zakopania do zeme.

Ovládanie :

Ovládanie kľúčom alebo prostredníctvom zemnej súpravy. Guľový uzáver sa zatvára, keď ovládacím členom otáčame doprava.

| Výrobok | Výr.číslo | d | D | L ± 1 | V max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-240Z DN25/Ø25 | 41.1468 | 25 | G 1 | 93 | 80 |

Montáž:

Montáž guľového kohúta je možná vo všetkých polohách, avšak pri podzemných inštaláciách doporučujeme montovať vretenom kolmo nahor z dôvodu ovládania zemnou súpravou.