BE.1845.A  - Drezová miešacia batéria.

Technické parametre:

Pracovná teplota vody – max 90°C

Pracovný tlak max 1 MPa ( 10 bar.)

Použité materiály :

Pripojovacie matice (1,2) sú z mosadze  s povrchovou úpravou chróm.

Kužeľové tesnenie (3) je z PA prípadne iného vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Otočný výtok spodný (4) je z mosadze s povrchovou úpravou chróm.

Spätný ventil (5) je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom, tesnenia sú z gumy EPDM .

Všetky kovové časti vršku (6)  sú  z mosadze, tesniace časti sú z EPDM.

Rukoväte (7,8) sú zo zinkovej zliatiny s povrchovou úpravou chróm. Červená a modrá značka v rukoväti je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Všetky ďalšie kovové súčiastky prichádzajúce do styku s pitnou vodou sú z mosadze. Tesnenia sú zo zdravotne nezávadnej gumy EPDM prípadne z iného vhodného materiálu, odolávajúcemu pracovným teplotám a tlakom.

Dôležité upozornenie pri inštalácii:

Miešacia batéria je určená ako výtoková armatúra pre elektrické ohrievače vody s otvoreným výtokom. Zabezpečuje vypúšťanie, zastavenie a zmiešavanie vytekajúcej vody z ohrievača.

Táto batéria musí byť namontovaná povinne k ohrievaču vody s otvoreným výtokom. Nemôže sa použiť na tlakový rozvod vody ( alebo tlakový ohrievač vody ).

- Pripojenie na elektrický ohrievač – dvomi rúrkami Ø10x1, cez tesnenia a matice G 1/2“ (1).

- Vypúšťanie, zastavovanie, zmiešavanie a regulovanie množstva a teploty vytekajúcej vody sa robí pomocou otočných rukovätí (7,8).

- Otočný výtok spodný (4) je opatrený výrezom, ktorý zabraňuje jeho upchatiu a tým zvýšeniu tlaku v ohrievači

- Na vstupe vody do batérie je namontovaný spätný ventil (5), ktorý zabraňuje jej vytečeniu z ohrievača do vodovodnej siete