BE.1840.A1  - Drezová miešacia batéria.

Technické parametre:

Pracovná teplota vody – max 90°C

Skúšobný tlak  1,6 MPa ( 16 bar.)

Pracovný tlak max 1 MPa ( 10 bar.)

Použité materiály :

Otočný výtok vrchný 150 mm (1) je z mosadze s povrchovou úpravou chróm.

Rukoväte (2,3) sú zo zinkovej zliatiny s povrchovou úpravou chróm. Červená a modrá značka v rukoväti je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Vnútorná hadica flexihadice (4) je z EPDM a vonkajší úplet je z antikory.

Všetky kovové časti vršku (5)  sú  z mosadze, tesniace časti sú z EPDM.

Všetky ďalšie kovové súčiastky prichádzajúce do styku s pitnou vodou sú z mosadze. Tesnenia sú zo zdravotne nezávadnej gumy EPDM prípadne z iného vhodného materiálu, odolávajúcemu pracovným teplotám a tlakom.

Dôležité upozornenie pri inštalácii:

Pri tlaku od 0,5 MPa (5 bar)  je potrebné namontovať redukčný ventil, aby sa dodržala úžitková hodnota podľa DIN 4109.

- Prípojné hadice pred pripojením poriadne prepláchnite vodou.

- Prietok l/min nesmie prekročiť menovitý obsah nádrže ohrievača, aby pri pretlaku nad 0,6 MPa (6 bar) nemusel byť regulovaný rohovým ventilom.

- Pri použití nie je prípustné pripojiť na výtok batérie  “perlátor“ (tvorenie vzduchových bublín), regulátor množstva vody, predlžovacie hadice a podobné.

- Pri prvom spustení ohrievača vody do prevádzky, ho musíte naplniť vodou.

- Pri nahriatí vody v ohrievači môže z výtoku batérie prekvapkávať voda. Je to prirodzený fyzikálny jav, ktorý je dôsledkom nárastu objemu vody zmenou jej teploty.

- Regulátor prietoku teplej vody je potrebné z času na čas vyčistiť (podľa obsahu vodného kameňa a rozsahu znečistenia vody), aby nevznikol v nádrži ohrievača neprípustne vysoký pretlak.